## Slide 1
URBANWAY Euro VI Step E
Produit Citybus France
Santiago FERREIRA
Novembre 2021
IVECO FRANCE

## Slide 2: Urbanway Step E : GNC
Baisse des niveaux de polluants moteur diesel CURSOR 9
15
NOX
- 35%
CO2
Jusqu’à - 80% avec du biomethane
BRUIT
- 3dB
PARTICULES
- 90%
Plus de 33 000 véhicules sont équipés
De moteurs gaz IVECO dont 5 800 bus urbains
Réduction des émissions polluantes et sonores
25 ans d’expérience
BENEFICES DU CNG ET DU BIOMETHANE
LEADER EN TECHNOLOGIE GAZ
Pourcentages Gaz vs Diesel
Loi de transition énergétique
catégories de véhicules
Groupe 1b :
Mild Hybride BioGNC

## Slide 3: Urbanway Step E : GNC
Baisse des niveaux de polluants moteur diesel CURSOR 9
Norme Euro 6 : Cycle WHTC |  |  | 
Moteurs GNC | CO | NOx | PT
 | (g/kWh) | (g/kWh) | (g/kWh)
Norme Euro 6 | 4 | 0,46 | 0,01
CURSOR 9 - (Step D) |  |  | 
Diesel B7 | 0,2132 | 0,352 | 0,00431
CURSOR 9 - (Step E) |  |  | 
Diesel B7 | 0,1183 | 0,1479 | 0,00232
Delta CURSOR 8 vs CURSOR 9 |  |  | 
 | CO | Nox | PT
 | Monoxyde de carbone | Oxyde d'Azote | Particules
Gaz G25 | -45% | -58% | -46%
DIESEL Step E vs Step D

## Slide 4: Urbanway Step E : GNC
Baisse des niveaux de polluants moteur CURSOR 9 GNC
Norme Euro 6 : Cycle WHTC |  |  | 
Moteurs GNC | CO | NOx | PT
 | (g/kWh) | (g/kWh) | (g/kWh)
Norme Euro 6 | 4 | 0,46 | 0,01
CURSOR 8 - GNC (Step D) |  |  | 
Gaz G25 | 0,3766 | 0,2355 | 0,00039
CURSOR 9 - GNC (Step E) |  |  | 
Gaz G25 | 0,0585 | 0,0943 | 0,000296
Delta CURSOR 8 vs CURSOR 9 |  |  | 
 | CO | Nox | PT
 | Monoxyde de carbone | Oxyde d'Azote | Particules
Gaz G25 | -84% | -60% | -24%
GNC Step E vs Step D

## Slide 5: Urbanway Step E : GNC
Baisse des niveaux de polluants moteur diesel CURSOR 9
Norme Euro 6 : Cycle WHTC |  |  | 
Moteurs GNC | CO | NOx | PT
 | (g/kWh) | (g/kWh) | (g/kWh)
Norme Euro 6 | 4 | 0,46 | 0,01
CURSOR 9 - (Diesel) |  |  | 
Diesel B7 | 0,1183 | 0,1479 | 0,00232
CURSOR 9 - (GNC) |  |  | 
GAZ G25 | 0,0585 | 0,0943 | 0,000296
Delta CURSOR 9 GNC vs CURSOR 9 Diesel |  |  | 
 | CO | Nox | PT
 | Monoxyde de carbone | Oxyde d'Azote | Particules
Avec le moteur GNC on obtient  | -51% | -36% | -87%
GNC Step E vs DIESEL Step E

## Slide 6: Urbanway Step E : GNC
Economie circulaire
Biomethane
Agriculture, Elevage, Ind. Agro/Alim.
REGION
Transport
Urbain
Construction
Logistique
Urbaine
Agriculture
Elevage
Construction
Logistique
Longue distance
Collecte
Ordures
Transport
Régional
« OFF-HIGHWAY »
« ON-HIGHWAY »
METROPOLE
Biomethane
Bio-déchets, biomasse,
Traitement des eaux usées

## Slide 7: Urbanway Step E : GNC
Economie circulaire
18
G X E L E C
LES BENEFICES DU
FULL ELECTRIQUE
Le centre de méthanisation alimente le réseau de bus pour réduire jusqu’à 80% les émissions de CO2 du puit à la roue

## Slide 8
MERCI